## Slide 1: Hydraulic Expansion Scenario E-5007 PSV-5370

## Slide 2: 1. Use the formula below to calculate Relief Load

## Slide 3: Relief Load Calculation
Parameters | value
av ( 1/k ) | 0.000454
duty (watts) | 160000
specific gravity | 0.99
c ( J/kg.K) | 4176
Q (lit/m) | 1.05
Q (kg/h)-API521 | 63
Q (kg/h)-Topsoe | 60

## Slide 4: 2. Calculate orifice area

## Slide 5: Orifice area calculation
Q | 1.05
G | 0.99
P1 | 8.25 barg
P2 | 0 barg
Kw | 1
Kc | 0.65
Kd | 1
Kv | 1
Calculated Orifice Area-API521 | 0.0066cm2
Calculated Orifice Area-Topsoe | 0.01cm2

## Slide 6: 3. Kv calculation 1. Estimate Kv=1 2. Calculate Orifice area 3. Calculate Reynold’s Number according to the following equation : 4. Calculate new Kv 5. Divide calculated orifice area in step 2 by new Kv 6. Check API-526 for nearest orifice area

## Slide 7: Results
Kv | 0.95
Re | 3697
Selected orifice area | 0.11 inch
PSV Designation | ¾” D 1” @Conventional